## Slide 1: XVIII областная научно-практическая конференция школьников «Старт в науку» Тема исследовательской работы: « Изготовление сгущённого молока с помощью вакуум-аппарата: расчёт, изготовление, применение"
Выполнил обучающийся 9 класса
МОУ СОШ с. Свищёвки им П. И. Мацыгина
Стёпушкин Иван
Руководитель- М.Н.Новиков, учитель физики

## Slide 2
Актуальность
Цель проекта
Практическая значимость
Сгущённое молоко -это продукт, пользующийся огромной популярностью. Чаще на прилавках наших магазинов встречаются некачественные подделки сгущенного молока, в состав которых входят далеко не полезные ингредиенты. По этой причине в последнее время большинство хозяек старается делать сгущенное молоко в домашних условиях, используя для этого только натуральные, а значит, полезные продукты.
Получение сгущенного молока в домашних условиях без больших энергозатрат и сложного оборудования.
Благодаря широкому применению и популярности сгущенного молока его производство можно отнести к производству достаточно высокой рентабельностью и ликвидностью данного продукта.

## Slide 3: Задачи исследования
изучение литературы о состоянии российского рынка молочных консервов, в т.ч. сгущённого молока;
знакомство с технологией производства сгущённого молока в домашних условиях;
расчет затрат на приготовление сгущенного молока в домашних условиях.
конструирование аппарата для производства сгущённого молока в домашних условиях;

## Slide 4: Сгущенка впервые появилась в 1810 году в Париже. Французский кондитер Николя Франсуа Аппер (1789-1841) обнаружил, что обычное молоко, только прокипяченное, сохраняется много дольше обыкновенного.
Американский промышленник
Гейл Борден (1801-1874), занимаясь сгущением молока, заметил, что оно становится гуще и вкуснее, если при кипячении в него добавить сахар.
В 1858 году в Соединенных Штатах Америке был построен первый в мире завод по производству сгущенки.
В 1881 году сгущенное молоко начала производить и Россия. В настоящее время молоко сгущенное является очень востребованным и популярным продуктом, производимым практически во всех странах мира.

## Slide 5: Российский рынок молочных консервов
Chart: 
| Рис.2 Изменение объемов производства сгущённого молока по данным Росстата
2010 | 589648
2011 | 570727
2012 | 617145
2013 | 621104
2014 | 540140
2015 | 525944
2016 | 537515
Средняя розничная цена на молоко сгущенное с сахаром в 2017 году выросла на 2,8% к уровню прошлого года и составила 77,7 руб./400 г.

## Slide 6: Технология заводского производства и ГОСТ продукта предполагает выпаривание воды из молока в вакуумных аппаратах приапппритемпературе около 60 градусов при пониженном давлении .

## Slide 7
50 – 70% рынка
сгущённого молока
«заняты» консервами,
изготовленными не по
ГОСТу, а в соответствии
с ТУ – с добавлением в
продукт растительных жиров.
Многие производители идут на разные хитрости: указывают ГОСТ, устанавливающий не правила изготовления сгущенного молока, а показывающий стандарт упаковки товара.
Причины производства
сгущённого молока с растительными жирами
недостаток молочного сырья
снижение себестоимости

## Slide 8: Технология производства сгущённого молока в домашних условиях
основывается на традиционной заводской технологии
Преимущества выпариваниям под вакуумом перед выпариванием при атмосферном давлении:
не происходит карамелизации сахара;
не изменяется структура белка.
Используя принципы технологи заводского производства для получения продукта, необходимо :
удалить лишнюю воду из смеси сахарного сиропа и обработанного молока, т.е. сделать продукт концентрированным;
заставить исходный продукт кипеть при t=52-60 C Из табл.3 видно, что данную tкипения можно достичь, создав постоянное давление в сосуде равное 0,2 атм (20кПа), т.е. меньше атмосферного в 5 раз.
Табл.3 Температура кипения воды в зависимости от атмосферного давления

## Slide 9: Объяснение зависимости температуры кипения воды от атмосферного давления
I- случай
II-случай
Температура кипения жидкости- температура, при которой давление насыщенного пара жидкости начинает превосходить внешнее давление на жидкость

## Slide 10: Устройство вакуум-аппарата

## Slide 11: Принцип работы устройства (вакуум-аппарата)
Наливаем в ёмкость 2 л воды при t=60 С, на дно с решёткой устанавливаем банку 1 , а на стол на некотором расстоянии- банку 2 ниже уровня на 3 см, относительно банки 1 и наверх банок 1,2 устанавливаем холодильник с крышками, вакуумметром, обратным клапаном и винтом выравнивания давления. К входу холодильника подключаем холодную воду из системы водоснабжения, а выход холодильника на технические нужды. К обратному клапану прикладываем вакуум-насос [из набора по вакуумному консервированию]. С его помощью при прижатых крышках доводим давление до 0,2 атм. (20 кПа), что соответствует температуре кипения воды при указанном давлении.

## Slide 12: Расчёт количества теплоты для процесса
При первичной обработке свежевыдоенного молока (t=380С) (сепарирование, растворение сахарного сиропа, смешивание со сливками).
Применим для расчёта tН=200С, а tК=600C.
Дано:
m1=3кг-- масса исходного пролукта
m2=2кг -- масса дистиллята (воды) tН=200С --начальная температура
tК=600C --конечная температура(tкип=60 С)
с=4200Дж/кг*оС-удельная теплоёмкость воды L=2,38х106 Дж/кг- удельная теплота парообразования при p=20 кПа
На участке АВ к продукту подводится Q1, он нагревается до t=600C. Q1=m1c (tК-tН) (ф1)
На участке BC продукт испаряется, в следствие подвода кол-ва теплоты Q2 Q2=Lm2 (ф2) Общее количество теплоты для процесса Qобщ:
QОБЩ=Q1+Q2 (ф3)
QОБЩ=m1c (tК-tН) + m2L(ф4)
QОБЩ=3х4200х(60-20)+2х2,38х106=5,26х106 Дж
QОБЩ=Qп- полное(полезное) количество теплоты
Примем КПД установки 70%, т.е. ƞ=0,7. Тогда ƞ=Qп /Qз (5) =>Qз=Qп / ƞ =>QЗ=7,5х106 Дж.
При использовании электроэнергии чуть больше 2квт.ч. (1 квт*ч=1*1000*3600=3,6 *106 Дж) А=Qз=2квт.ч.=2х1000х3600=7,2х106 Дж Тогда стоимость электроэнергии С будет равна: C=T*A*К ф(6) С=2,19*2*1,5=6,57 (руб), где Т=2,19 руб/квт*ч - тариф электрической энергии

## Slide 13
Расчёт объёма холодной воды для системы охлаждения
Для расчёта данной величины примем исходные данные: Дано:
m2=2 кг - масса полученной воды при дистилляции( перегонки)
tН1=600C - начальная температура пара
tК1=450С -конечная температура конденсата(воды)
L=2,38x106 Дж/кг -удельная теплота парообразования ρ=1000кг/м3 – плотность воды
C=4200 Дж/кг*оС -удельная теплоёмкость воды
tхВ=150C - начальная температура холодной воды
Mхв=? -масса холодной воды (кг)
При конденсации пара массой m2=2кг(рис.4) на участке EF , выделится Q3теплоты, а при охлаждении воды на участкеFK доtК1=450C-Q4, т.е.
↑QВ=Q3+Q4(ф.7)
│Q3│=│Q2│=Lm2 см. (ф.2), а Q4=m2c(tК1-tН1) (ф.8) где :
Q4- количество теплоты, выделяющееся при охлаждении конденсата до t= 45 С на участке FK. Qв=Lm2+m2c(tК1-tН1) (ф.9) -где Qв –общее количество теплоты, которое будет отдаваться холодной воде при конденсации и охлаждении пара и воды массой m2, протекающей через холодильник.

## Slide 14
Рассчитаем массу холодной воды MХВ: Q5=MХВ*с*(tК-tН) (ф.10), - где Q5общее количество теплоты, которое будет получать холодная вода при конденсации и охлаждении пара и воды массой m2, протекающей через холодильник.
Приравниваем правые части ф.9 и ф.10:
Lm2+m2c(tК-tН)=MХВ*c(tК-tН) (ф.11)
Итого: V=0.02 куб.м.

## Slide 15
Экономическая целесообразность
№ п/п | Наименование | Кол-во,шт. | Стоимость, руб. | 
1 | Набор для консервирования | 1 | 330 | 
2 | Банка стеклянная (3 л) | 2 | 120 | 
3 | Вакуумметр | 1 | 500 | 
4 | «Холодильник» | 1 | 300 | 
5 | Прочее,10% от п.1-4 |  | 125 | 
 | Итого |  | 1325 | 
Табл.4. Основные затраты для изготовления аппарата

## Slide 16
№ п/п. | Наименование | Ко-во, шт | Цена, руб | Стоимость, руб. | 
1 | Цельное молоко | 3л | 30 | 90 | 
2 | Сахар-песок | 0,5кг | 50 | 25 | 
3 | Электрическая энергия | 3 квт*ч | 2,19 | 6,57 | 
4 | Холодная вода | 0,02м3 | 25 | 5 | 
5 | Прочее, 10% от п.1-4 | - | - | 12 | 
6 | Итого |  |  | 138, 57 | 
Табл.5 Текущие затраты при приготовлении продукта

## Slide 17
Таким образом, себестоимость изготовленного продукта составила 138, 57 руб.
При стоимости пакета «Алексеевское» =150 рублей (в торговых точках с. Свищёвки) при массе пакета m2= 650 г=0,65 кг, m1=1,30 кг при объёме v=1л данной продукции будет стоить:
. где: m1=1,30 кг-масса продукта при объёме пластиковой бутылки,V=1л, m2=0,65кг- масса продукта в пакете ц=150 руб.- стоимость пакета продукта.
В пунктах продажи можно встретить сгущённое молоко в литровой упаковке стоимостью 120 руб., в составе которого указаны растительные жиры и усилители вкуса, т.е. данный продукт не соответствует ГОСТ 31688-2012 и, следовательно, является не совсем натуральным .
Вывод: мой проект является выигрышным как по цене,
так и по качеству.

## Slide 18
Заключение
Представленный аппарат может найти применение в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах) сел и деревень.
Его можно применять для приготовления томатной пасты, концентрированных соков, джемов и т.д., т.е. в производстве продуктов, где по технологии требуется удаление излишней влаги.